РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Пл. „Света Неделя” № 5, гр. София	тел. 9301 466, факс 9301 451

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ОФЕРИРАНЕ

ЗА

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДООХЛАЖДАЩ И ТЕРМОПОМПЕН АГРЕГАТ С ВЪЗДУШНО ОХЛАЖДАНЕ НА КОНДЕНЗАТОРА

(ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ) ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ В АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО”

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1. Предмет на поръчката:	„Доставка и монтаж на водоохлаждащ и термопомпен агрегат с въздушно охлаждане на кондензатора (за външен монтаж) за присъединяване към съществуваща инсталация от вентилаторни конвектори в административна сграда на Министерство на здравеопазването”

  - Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности:

    - Доставка (вкл. ползване на кран за поставяне на агрегата  в задния двор на сградата, ползвайки вход от гимназията с преподаване на немски език);

    - Демонтаж на стария агрегат, вкл. извозване на стария агрегат до място, указано от възложителя, намиращо се в рамките на гр. София и отдалечено до 20 км от обекта;

    - Монтаж и включване към съществуващата инсталация, единични проби и наладки, пускане в експлоатация (вкл. проверка на съществуващите вентилаторни конвектори в помещенията) на водоохлаждащ и термопомпен агрегат с въздушно охлаждане на кондензатора с технически параметри и характеристики, които следва да отговарят на изискванията на възложителя, посочени в „Техническата спецификация“, като:

- Водо-охлаждащият агрегат ще се монтира в двора на сградата на кота „нула”, където ще трябва да се присъедини към ел. захранване и тръбна разводка.

- В сутерена на сградата е изградена абонатна станция, а в отделните помещения на 5 етажната сграда са монтирани 33 бр. вентилаторни конвектора с различна отоплителна и охладителна мощност.

- Външният охладителен кръг (хладилна машина – топлообменник) да бъде зареден с 40% разтвор от етилен-гликол, за да не се налага източването на инсталацията през зимата.

- При монтажа да се почистят или подменят тръбопроводите, ползвани за хладилен агент R-22 (ако е необходимо).

- Да се подмени захранващ кабел - 5-жилен по 6 мм2, дължина - 20 метра;

2. Място на изпълнение:	Административна сграда на Министерство на здравеопазването, бул. „Стамболийски“ №39, гр. София

- Срок на изпълнение: Срокът за изпълнение на поръчката е до

- 45 /четиридесет и пет/ календарни дни, както следва:

- 30 /тридесет/ календарни дни /от датата на сключване на договора/ за доставка на агрегата на мястото на изпълнение;

- 15 /петнадесет/ календарни дни за монтаж, наладка и пускане в експлоатация.

4. Прогнозна стойност: Прогнозната стойност на възлаганата обществена поръчка възлиза в размер до 40 000 лв. без вкл. ДДС или 48 000.00 лв. с вкл. ДДС.

5. Правно основание за провеждане на процедурата: Чл. 14, ал. 4 и Глава осма „а“ от Закона за обществени поръчки

II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Техническа изисквания и спецификация към агрегата:

1.1.	 Водоохлаждащия и термопомпен агрегат с въздушно охлаждане на кондензатора трябва да отговаря на следните минимални изисквания:

- Да бъде инверторен тип, с възможност за работа и производство на топлина при ниски температури – до –15оС /минус петнадесет градуса по Целзий/.

- Да работи в режим на охлаждане и на отопление.

- Да бъде с вграден хидравличен модул, който да съдържа следното минимално оборудване: циркулационна помпа, обемен резервоар, разширителен съд, автоматични обезвъздушители, пресостатен датчик поток, датчик поток и предпазен вентил, комбиниран с манометър.

- През зимния период да работи с коефициент на трансформация (С.О.Р.), не по-малък от 3,0.

- През летния период да работи с коефициент на трансформация (Е.Е.R.), не по-малък от 2,5.

- Да има възможност за включване към система за централно управление и контрол на температурата в климатизираните помещения.

- Да има възможност за „авто–рестарт“ след спиране на електрозахранването.

- Хладилният агрегат да е комплектован със система за автоматично регулиране на хладилната мощност и комплект от блокировки и защити.

- Гумени тампони;

1.2. Техническа спецификация с минимални изисквания:

| Съдържание | Минимални показатели | Предложения от участника |
| --- | --- | --- |
| Водоохлаждащ и термопомпен агрегат с въздушно охлаждане на кондензатора /до 33 вътрешни тела/ |  |  |
| Хладилна мощност /KW/ | Минимум 70 |  |
| Е.E.R. | ≤2,5 |  |
| Отоплителна мощност /KW/ | Минимум 62 |  |
| С.О.Р | ≤3,0 |  |
| Компресор | спираловиден |  |
| Изпарител | Пластинчат топлообменник |  |
| Хидравличен модул, съдържащ следното минимално оборудване: | циркулационна помпа, обемен резервоар, разширителен съд, автоматични обезвъздушители, пресостатен датчик поток, датчик поток и предпазен вентил, комбиниран с манометър |  |
| Възможност за работа при ниски температури до –15оС /минус петнадесет градуса по Целзий/ |  | Да/не |
| „Авто-рестарт“ след спиране на електрозахранването |  | Да/не |
| Система за автоматично регулиране на хладилната мощност и комплект от блокировки и защити. |  | Да/не |
| Възможност за включване към система за централно управление и контрол на температурата в климатизираните помещения |  | Да/не |
| Гумени тампони |  | Да/не |

  - Работни условия:

|  | Топло/студо носител | Външни условия |
| --- | --- | --- |
|  | Номинални работни условия | Работни граници | Номинални работни условия | Работни граници |
|  | Темпера-тура на водата на входа (°С) | Темпера- тура на водата на изхода (°С) | Темпера-тура на водата на входа (°С) | Темпера- тура на водата на изхода (°С) | Външна темпера-тура (DB°С) | Външна темпера-тура (WB°С) | Външна темпера-тура (DB°С) |
| Охлаждане | 12 | 7 | 7~12 | 3~8 | 35 | - | 16~45 |
| Отопление | 40 | 45 | 45~50 | 40~45 | 7 | 6 | -15~28 |

1.4 Задължителни изисквания към предложеният агрегат

1.4.1. Участникът е длъжен да осигури гаранционна поддръжка на агрегата за срок от 36 /тридесет и шест/ месеца, считано от датата на монтажа и пускането в експлоатация.

1.4.2. Изпълнителят следва да посочи:

- време за посещение на място и преценка на повредата в рамките до 8 /осем/ часа, считано от момента на уведомяване в работни дни през работно време;

- време за отстраняване на повреди, възникнали в агрегата в срок не по-голям от 10 (десет) работни дни от момента на уведомяването.

1.4.3. Предложеният агрегат трябва да бъде нов, неупотребяван и да отговаря на всички стандарти в Република България по отношение на техническа експлоатация, пожаробезопасност, норми на безопасност и включване към електрическата мрежа. Предложеният агрегат трябва да бъде произведен след месец юни 2011 г.

III. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените от Възложителя изисквания в настоящата документация и публичната покана.

2. С оглед спазването на изискванията на Закона за обществените поръчки, при подаване на офертата за участие, участниците удостоверяват липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП с декларации, които се попълват, подписват и подпечатват, съгласно приложените образци – Образци № 2 и 3.

- ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ .

А: Общи изисквания

1. Изискванията към техническите възможности на участника:

1.1 Общо за последните три години, участникът трябва да е изпълнил минимум 3 /три / договора, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка.

1.2. В случай, че участникът е официален представител на производителя за Република България, трябва да бъде оторизиран от производителя или от негов представител за доставка на предлаганата от тях техника, както и да бъде оторизиран да извършва сервизното обслужване на територията на Р. България. /в случай че участникът не е производител/.

1.3. Участника трябва да разполага със сервизна база /собствена или наета/.

2. Доказателства за техническите възможности на участника:

2.1. Декларация, съдържаща списък на основните договори, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, за последните три години. Декларацията - списък трябва да бъде придружена от минимум 3 /три/ препоръки за добро изпълнение (в оригинал или заверени от участника копия) на договорите включени в декларацията, издадени от възложителите, в които е извършена доставка и монтаж на климатични системи, сходни с предмета на възлаганата обществена поръчка. Тези препоръки трябва да съдържат наименование на възложителя, стойност, описание на доставените и монтирани климатични системи, дата и място на изпълнение, както и дали договорът е изпълнен професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Възложителят си запазва правото да извършва проверки за съответствие на препоръките с действително извършената работа. При установяване на несъответствие, участникът се отстранява от процедурата.

2.2. Оторизационно писмо с актуална дата, издадено от производителя на предлаганата апаратура или от негов представител, с което оторизират участника да предлага климатична техника до крайни потребители и да извършва монтаж и сервизна дейност на техниката до крайни потребители на територията на Р. България. /в случай че участникът не е производител/.

2.3. Документ представляващ, основание за ползване на сервизна база - нотариален акт или договор за наем.

3. Изисквания към екипа на специалистите, който ще отговарят за изпълнение на поръчката.

3.1. Участникът следва да осигури минимум 2 (двама) сервизни инженери/специалисти, притежаващи необходимата квалификация подходяща за извършване на дейности свързани с предмета на настоящата обществена поръчка.

4. Доказателства за екипа от специалистите на участника :

4.1. Декларация, съдържаща списък на сервизни инженери/специалистите, които участникът ще осигури за монтажа, инсталирането, сервиза и гаранционното обслужване на климатичната техника, придружена от автобиографии на специалистите, копия на сертификати за правоспособност/, преминат курс на обучение за инсталиране, сервиз и гаранционно обслужване на климатичната техника, издадени от производителите на съответния тип апаратура и др.

Б. Специфични изисквания:

1. Специфични изискванията към участника:

Изисквания и документи:

1.1. Производителя на агрегата трябва да притежава валиден сертификат за качество ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват предмета на поръчката.

1.2 Участника следва да притежава валиден сертификат за качество ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват предмета на поръчката.

1.3 Участникът следва да притежава Сертификат, съгласно Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 г. (приета с ПМС № 336 от 2008 г., обн., ДВ, бр. 3 от 2009 г.);

Доказателства относно специфичните изисквания към участника:

2.1. Заверено от участника копие на валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент, издадено на името на производителя от акредитирана институция или агенция за управление на качеството;

2.2. Заверено от участника копие на валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент, издадено на името на участника от акредитирана институция или агенция за управление на качеството;

2.3. Заверен от участника сертификат, съгласно Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 г. (приета с ПМС № 336 от 2008 г., обн., ДВ, бр. 3 от 2009 г.);

- СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

- Необходими документи:

1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи (задължителни и други по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника, и относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат. Списъкът на документите следва да се постави в началото на документите. Всеки лист, съдържащ се в плика, задължително следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка;

1.2. Оферта, попълнена по образец – (Образец № 1);

1.3. Копие на документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

1.4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация).

1.5. Документ - договор или споразумение, подписан от лицата, включени в обединението, когато участник в процедурата е обединени/консорциум, което не е юридическо лице, в който задължително се посочва представляващия.

1.6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2, 2а и 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП, попълнена по образец, Образец № 2 (оригинал).

1.7. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, попълнена по Образец № 3 (оригинал)

1.8. Документи за техническите възможности и квалификацията на участника, по чл. 51, ал. 1 и 2 от ЗОП:

1.9. Декларация (Образец №4), съдържаща списък на основните договори сходни с предмета на обществената поръчка за последните три години, считано към датата на подаване на офертите. Декларацията – списък трябва да бъде придружена от минимум 3 /три/ препоръки за добро изпълнение (в оригинал или заверени от участника копия) на договорите включени в декларацията, издадени от възложителите. Тези препоръки трябва да съдържат наименование на възложителя, стойност, описание на доставените и монтирани климатични системи, дата и място на изпълнение, както и дали договорът е изпълнен професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Възложителят си запазва правото да извършва проверки за съответствие на препоръките с действително извършената работа. При установяване на несъответствие, участникът се отстранява от процедурата;

1.10. Заверено от участника копие на валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент, издадено на името на производителя от акредитирана институция или агенция за управление на качеството;

1.11. Заверено от участника копие на валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент, издадено на името на участника от акредитирана институция или агенция за управление на качеството;

1.12. Заверен от участника Сертификат, съгласно Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 г. (приета с ПМС № 336 от 2008 г., обн., ДВ, бр. 3 от 2009 г.), издаден на името на участника;

1.13. Оторизационно писмо с актуална дата, издадено от производителя на предлаганата апаратура или от негов представител, с което оторизират участника да предлага климатична техника до крайни потребители, да извършва монтаж и сервизна дейност на техниката на територията на Р. България. /в случай че участникът не е производител/.

1.14. Декларация, съдържаща списък на екипа сервизни инженери/специалисти, които ще отговарят за извършването на поръчката (Образец №5), придружена от автобиографии на сервизните инженери/специалисти, копия на сертификати за преминат курс на обучение за инсталиране, сервиз и гаранционно обслужване на климатичната техника, издадени от производителите на съответния тип апаратура.

1.15. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (Образец № 6) за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие.

1.16. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 7).

1.17. Техническо предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП - трябва да бъде изготвено съобразно образеца - Образец № 8, при съблюдаване на пълното описание на предмета на поръчката и техническата спецификация, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката.

1.17.1. Срок за изпълнение на поръчката

1.17.2. Гаранционен срок

1.17.3. Декларация от участника, че ще осигури гаранционно обслужване от оторизиран сервиз от производителя, както и гаранционна сервизна поддръжка за отстраняване на възникнал проблем при следните условия:

- времето за реакция и посещение на място и преценка на повредата ще бъде в рамките до 8 /осем/ часа, считано от момента на уведомяване в работни дни през работно време;

- времето за отстраняване на повреди, възникнали в агрегата ще бъде в срок не по-голям от 10 (десет) работни дни от момента на установяването на повредата.

1.17.4. Декларация от участника, подписана от представляващия или представляващите дружеството, съгласно регистрацията му или от упълномощено от него/тях лице, че техниката, предмет на настоящата поръчка, има осигурен сервиз с оригинални резервни части в Република България.

1.17.5. Декларация от участника, подписана от представляващия или представляващите дружеството, съгласно регистрацията му или от упълномощено от него/тях лице, че предложеният агрегат:

- ще е нов, неупотребяван,

- ще отговаря на всички стандарти в Република България по отношение на техническа експлоатация, пожаробезопастност, норми на безопасност и включване към електрическата мрежа и

- ще е произведен след месец юни 2011 г.

1.18. Ценовото предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП, попълнено по образец - Образец № 10 към настоящата документация.

Ценовото предложение се представя в отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“.

# 1.18.1. Начин на образуване на предлаганата цена:

1.18.2.Участникът трябва да опише и включи във финансовото си предложение всички разходи, необходими за пускането на агрегата в експлоатация, в това число:

- Разходи за доставка, транспорт и монтаж, както и 36 (тридесет и шест) месечна гаранционна поддръжка;

- Демонтаж на стария агрегат;

- Извозване на стария агрегат до място, указано от възложителя, намиращо се в рамките на гр. София и отдалечено до 20 км от обекта;

- Разходи за митнически такси;

- Застраховки;

- Разходи за охрана на стоките в база на участника до получаването им от възложителя (ако е необходимо).

1.18.3. Цената е фиксирана и не подлежи на промяна за срока на действие на договора.

Цената за изпълнение на предмета по настоящата обществена поръчка следва да бъде предложена в лева, без включен ДДС и с включен ДДС.

Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена /или части от нея/, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

2. Критерии за оценка на офертите

Офертите, отговарящи на изискванията на Възложителя и допуснати до разглеждане ще бъдат оценявани по критерия „най-ниска цена“.

3. Подаване на оферти:

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено лице офертите си в деловодството на Министерството на здравеопазването, адрес: гр. София - 1000, пл.  „Света Неделя” № 5, партерен етаж, всеки работен ден от 09:00 ч. до до 17:30 ч. на датата, посочени в публичната покана.

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик и с надпис:

- До Министерство на здравеопазването, гр. София – 1000, пл. „Света Неделя” № 5

- „Оферта за участие в обществена поръчка чрез публична покана, с предмет:

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДООХЛАЖДАЩ И ТЕРМОПОМПЕН АГРЕГАТ С ВЪЗДУШНО ОХЛАЖДАНЕ НА КОНДЕНЗАТОРА

(ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ) ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ В АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО”

- Наименование, адрес, телефон и по възможност факс и електронен адрес на участника.

- Следното предписание: „Да не се отваря преди разглеждане от страна на Комисията за оценяване и класиране”.

4. Срок на валидност на офертите: Срокът на валидност на офертите – 60 календарни дни, считано от датата, посочена като краен срок за подаване на офертите, и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.

## 5. Условия и размер на гаранцията за изпълнение:

Гаранцията за изпълнение е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка.

Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.

Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на възложителя:

Банка: БНБ Централно управление,

Банков код (BIC): BNBG BGSD,

Банкова сметка (IBAN): BG21 BNBG 9661 3300 1293 01

Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат.

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност – 60 /шестдесет/ дни след изтичане на срока на договора.

При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.

6. Условия и начин на плащане:

6.1. 100% (сто процента) авансово в срок до 10 (десет) дни, след подписването на договора, срещу предоставяне от страна на Изпълнителя, на оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция за цялата стойност на авансовото плащане с включен ДДС, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на Министерство на здравеопазването, със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора. Банкова гаранция, издадена от чуждестранна банка, следва да е авизирана чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението.

6.2. Възложителят освобождава представената банкова гаранция за авансово плащане в 30 (тридесет) дневен срок от датата на пускане на агрегата в експлоатация след представяне от изпълнителя на следните документи:

а) приемателно–предавателни протокол в оригинал, подписан от името на възложителя и изпълнителя, удостоверяващ следното:

- предаването от изпълнителя на възложителя на цялата стока, описана в договора;

- извършен демонтаж на авариралия агрегат и извозването му с транспорт на изпълнителя до място, указано от възложителя, намиращо се в рамките на гр. София и отдалечено до 20 км от обекта.

б) констативен протокол, подписан от изпълнителя и възложителя за въвеждане на агрегата в експлоатация и постигнати показатели на работната среда в помещенията на сградата на министерството (в зависимост от сезона);

в) фактура в  оригинал, издадена от изпълнителя на името на възложителя, за стойността на доставената стока, описана в съответния приемателно–предавателен протокол.

Приложения:

ОБРАЗЕЦ № 1 – Оферта

ОБРАЗЕЦ № 2 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2, т. 2а, и 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ № 3 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ № 4 – Декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника договори, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ № 5 – Декларация, съдържаща списък на екипа от специалисти, които ще отговарят за извършването на поръчката

ОБРАЗЕЦ № 6 – Декларация за участието или неучастието на подизпълнители

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

ОБРАЗЕЦ № 7 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

ОБРАЗЕЦ № 8 – Техническо предложение по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ № 9 – Банкова гаранция за изпълнение

ОБРАЗЕЦ № 10 – Ценово предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП

_____________________

СТЕФАНА КАРАСЛАВОВА

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР,

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, СЪГЛАСНО

ЗАПОВЕД № РД-15 – 1122/16.10.2012 г.

НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ОБРАЗЕЦ №1

ОФЕРТА

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

……………………………………………………..

І. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта e подадена от:

/наименование на участника/

и подписана от:

/три имена/

в качеството му/им  на

/длъжност/

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес...............................................................................................................................

/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./

Телефон №: .....................................................

факс №:............................................................

e-mail:	.

2. Лице за контакти.................	....................................

Длъжност:…………………………………………………..

Лична карта №............................, издадена на......................... от .........................

телефон / факс:	………………………

3. Обслужваща банка:……………………………………

Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:

IBAN…………………………………………… BIC……………………………………………

Титуляр на сметката…	………………..

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:

IBAN…………………………………………… BIC……………………………………………

Титуляр на сметката………………………

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „…………….”,

2. Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет:

„…………………”,

3. Запознати сме и се задължаваме да спазвам условията за участие в процедурата.

4. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

- Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с  участието.

- Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде ……. дни, но не по-малко от 60 календарни дни от датата на получаване на офертата и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

- До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

- Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на  всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

- Списък на всички документи (съответно копия на документи), в подписан и подпечатан вид.

Дата, ……………. Подпис

*** Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението/договорът за създаване на обединение.

ОБРАЗЕЦ №2

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2, 2а и 5 и ал. 5, т. 1

от Закона за обществените поръчки

Подписаният: ……………………………………………………....................................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ...............................................................................

………………………………………………………………………………………………

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на Участник: …………………………………………..………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „………………………..”,

# Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда /Реабилитиран съм за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност, свързана с предмета на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

3. Представляваният от мен участник не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка.

4. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

5. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

Дата: 	............	ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

ПОЯСНЕНИЕ: В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя  за  всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 47, ал. 8 от ЗОП.

ОБРАЗЕЦ №3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Подписаният: …………………………………………………………………...........

(три имена)

Данни по документ за самоличност ..............................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………..…………………………………………………-

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „……………..”,

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

2. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура, съгласно националните ми закони и подзаконови актове;

3. Представляваният от мен участник   ...................................................................						  (посочете фирмата на участника):

- не е в открито производство по несъстоятелност;

- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

- не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове;

- неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.

4. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

5. Представляваният от мен участник няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: ................ г.				ДЕКЛАРАТОР: ......................

ПОЯСНЕНИЯ

по Декларацията по чл.47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП

Декларация за отсъствие на цитираните обстоятелства е достатъчно да бъде подадена от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника, когато участник е юридическо лице, съобразно нормата на чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП при спазване на условията по чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 при условията на чл. 47, ал. 8 и от ЗОП.

ОБРАЗЕЦ №4

ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника договори през последните три години, сходни с предмета на настоящата поръчка, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Подписаният: ……………………………………………………………........................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ...............................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаване

в качеството си на ……………………………………………………………………………

(длъжност)

на ……………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „…………………………..”,

ДЕКЛАРИРАМ:

През предходните три години представляваният от мен участник е изпълнил следните договори, сходни с предмета на настоящата поръчка, както следва:

| Възложител (Име, Лице за контакти и телефон) | Описание на доставената и монтирана техника | Стойност на договора | Дата и място на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- |

Всеки договор, посочен в декларацията трябва да бъде придружен от:

- препоръка за добро изпълнение, издадена от възложителите (в оригинал или заверени от участника копия). Всяка препоръка следва да съдържа информация за възложителя, предмета на договора, неговата стойност, дата на сключване и изпълнение, както и информация дали участникът е реализирал добросъвестно договорните си задължения. Възложителят си запазва правото да извършва проверки за съответствие на препоръките с действително извършената работа. При установяване на несъответствие, участникът се отстранява от процедурата

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

г.                 			Декларатор:

(дата на подписване)

ОБРАЗЕЦ №5

###### ДЕКЛАРАЦИЯ,

съдържаща списък на екипа специалисти, които ще отговарят за извършването на поръчката,

Подписаният: …………………………………………………………………................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ..............................................................................

.........................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на ……………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „…………………………..”,

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. При изпълнение на дейностите по обществената поръчка ще използвам следните сервизни инженери/специалисти:

| Име, презиме, фамилия | Роля при изпълнение на поръчката | Наличие на правоотношение с участника /трудов, граждански договор или друго/ | Професионален опит /вид, брой години/ |
| --- | --- | --- | --- |

2. През целия период на изпълнение на обществената поръчка ще осигуря активното участие на сервизните инженери/специалисти в подготовката на предмета на обществената поръчка

Към списъка прилагам следните документи:

1. Професионални автобиографии на предвидените за изпълнението на поръчката сервизните инженери/специалисти;

2. Документи, удостоверяващи тяхното образование, професионалната квалификация и професионален опит (заверени копия от дипломи, удостоверения, сертификати, трудови /служебни/осигурителни книжки, договори, референции от настоящи или предишни работодатели, възложители и други подходящи документи);

…………………………….. г. 				Декларатор: …………………….

(дата на подписване)

ОБРАЗЕЦ №6

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за участието или неучастието на подизпълнители

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/..............................................................., с лична карта № ....................., издадена на .......................... от ........................ с ЕГН ..........................., в качеството ми на ........................................................ на ............................................................................... -	 (посочете длъжността) 				(посочете фирмата на участника)

участник в обществена поръчка чрез публична покана с предмет „………………………..”,

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът ........................................................................................................

(посочете фирмата на участника),

когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използва/ще използва подизпълнители;

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:............................................................,

(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

3. Видът на работите, които ще извършва подизпълнителя са следните: …….……………………………………………………………………………………………

4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

..................................... г.                 			Декларатор: ...........................

(дата на подписване)

ОБРАЗЕЦ № 7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

Подписаният: ………………………………………………………………...................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ..............................................................................

...........................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………..………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с „……………………….”,

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. От името на представляваното от мен дружество: ……………………………………………………

(посочете юридическото лице, което представлявате)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на .................................................

(посочете участника, на който сте подизпълнител)

при изпълнение на горепосочената поръчка.

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

.......................................................................................................................................................

(избройте конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

4. Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи:

4.1. Документ за регистрация или Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и  Удостоверение за актуално състояние /регистрация № ……...............от ……………..................г. или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на чуждестранните лица.

*** Удостоверение за актуално състояние не се изисква, ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този случай е достатъчно да се посочи ЕИК на дружеството.

4.2. Доказателства за икономическото и финансовото състояние, съобразно вида и дела на нашето участие: ………………………………………………………………….…

4.3. Доказателства за техническите възможности и квалификация, съобразно вида и дела на нашето участие: ………………………………………………………………

4.4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП

(Декларациите следва бъдат по образците от документацията за участие, като изискванията към участниците, относно лицата, които следва да попълнят и подпишат такива декларации важат и за подизпълнителя, представени в оригинал);

5. Други документи, по преценка и съгласно изискванията на настоящата документация за участие: ……………………………………………………………………

Задължавам   се   да   уведомя   Възложителя   за   всички   настъпили   промени   в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: ................. г. 	ДЕКЛАРАТОР: ....................

ОБРАЗЕЦ № 8

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

„………………………………..”,

ДО:____________________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:___________________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._____________________________№ ___,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________съд,

Булстат / ЕИК: ________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: _____________________________________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:  „…………………………”, открита с Решение № …………………… 2012 г. на ………………………., възложител съгласно Заповед № ……………….. на министъра на здравеопазването

- Срокът за изпълнение на предмета на поръчката е до:

- ………… календарни дни /от датата на сключване на договора/ за доставка на агрегата на мястото на изпълнение, но не повече от 30 /тридесет/ календарни дни.

- …………. календарни дни за монтаж, наладка и пускане в експлоатация, но не повече от 15 /петнадесет/ календарни дни.

2. Гаранционния срок на доставената техника е ………… месеца.

3. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 60 (шестдесет) календарни дни, включително от крайния срок за получаване на офертите.

За изпълнение на поръчката предлагаме следната разработка на техническо предложение:

Сравнителна таблица

за

„Доставка и монтаж на водоохлаждащ и термопомпен агрегат с въздушно охлаждане на кондензатора (за външен монтаж) за присъединяване към съществуваща инсталация от вентилаторни конвектори в административна сграда на Министерство на здравеопазването”

| Технически спецификации на Възложителя | Предложение от участника |
| --- | --- |
| Съдържание | Минимални показатели |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Водоохлаждащ и термопомпен агрегат с въздушно охлаждане на кондензатора /до 33 вътрешни тела/ |  |  |
| Хладилна мощност /KW/ | Минимум 70 |  |
| Е.E.R. | ≤2,5 |  |
| Отоплителна мощност /KW/ | Минимум 62 |  |
| С.О.Р | ≤3,0 |  |
| Компресор | спираловиден |  |
| Изпарител | Пластинчат топлообменник |  |
| Хидравличен модул, съдържащ следното минимално оборудване: | циркулационна помпа, обемен резервоар, разширителен съд, автоматични обезвъздушители, пресостатен датчик поток, датчик поток и предпазен вентил, комбиниран с манометър |  |
| Възможност за работа при ниски температури до –15оС /минус петнадесет градуса по Целзий/ |  | Да/не |
| „Авто-рестарт“ след спиране на електрозахранването |  | Да/не |
| Система за автоматично регулиране на хладилната мощност и комплект от блокировки и защити. |  | Да/не |
| Възможност за включване към система за централно управление и контрол на температурата в климатизираните помещения |  | Да/не |
| Гумени тампони |  | Да/не |

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложения:

1. Декларация от участника, че ще осигури гаранционно обслужване от оторизиран сервиз от производителя, както и гаранционна сервизна поддръжка за отстраняване на възникнал проблем при следните условия:

- времето за реакция и посещение на място и преценка на повредата ще бъде в рамките до 8 /осем/ часа, считано от момента на уведомяване в работни дни през работно време;

- времето за отстраняване на повреди, възникнали в агрегата ще бъде в срок не по-голям от 10 (десет) работни дни от момента на установяването на повредата.

2. Декларация от участника, подписана от представляващия или представляващите дружеството, съгласно регистрацията му или от упълномощено от него/тях лице, че техниката, предмет на настоящата поръчка, има осигурен сервиз с оригинални резервни части в Република България.

3. Декларация от участника, подписана от представляващия или представляващите дружеството, съгласно регистрацията му или от упълномощено от него/тях лице, че предложеният агрегат:

- ще е нов, неупотребяван,

- ще отговаря на всички стандарти в Република България по отношение на техническа експлоатация, пожаробезопастност, норми на безопасност и включване към електрическата мрежа;

- ще е произведен след месец юни 2011 г.

ДАТА: _____________ г.		ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

приложение 	№ 9

# БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

Известени сме, че нашият Клиент ………………………………………………… [наименование и адрес на участника],  наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше Решение № 		/		г. [посочва се № и дата на Решението за класиране] е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет„……………………….”, открита с Решение № …………………… 2012 г. на………………………, възложител съгласно Заповед № РД ……. на министъра на ……….. , с което е определен за Изпълнител на посочената обществена поръчка.

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за добро изпълнение открита във Ваша полза, за сумата сумата в размер на (словом: ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията съгласно документацията по процедурата], за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [Банка], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общият размер на които не надвишава 		 (словом: 							) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция  ще изтече на  ____________[посочва се дата и час на валидност на гаранцията съобразени с договорените условия - в срок до ……………. след ……………………], до която дата, какъвто и да е иск по нея, трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат, (БАНКА)

ОБРАЗЕЦ №10

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

„…………………………………”, открита с Решение № …………………………

ДО:_____________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:_____________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № _______,

тел.: __________________ , факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________ съд,

ЕИК   /  Булстат: _____________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: ___________________________________

Разплащателна сметка:

банков код:___________________;

банкова сметка:_______________ ;

банка: _______________________ ;

град/клон/офис: _______________;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „………………………”, във връзка с което Ви представяме нашата оферта, както следва:

Общата цена за изпълнение на всички дейности от предмета на обществената поръчка е: ……………………. лв. (словом…………………………………………лв.) без ДДС и………………………. лв. (словом ………………………………лв.) с начислен ДДС.

Посочената обща цена не подлежи на промяна през целия срок на действие на договора за изпълнение на поръчката.

Така предложената цена включва всички разходи за изпълнение предмета на поръчката и включва:

- Разходи за доставка, транспорт и монтаж, както и 36 (тридесет и шест) месечна гаранционна поддръжка;

- Демонтаж на стария агрегат;

- Извозване на стария агрегат до място, указано от възложителя, намиращо се в рамките на гр. София и отдалечено до 20 км от обекта;

- Разходи за митнически такси;

- Застраховки;

- Разходи за охрана на стоките в база на участника до получаването им от възложителя (ако е необходимо).

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

При несъответствие между предложената цена, изписана словом и цената, посочена с цифри, валидна ще бъде цената, посочена словом.

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорените работи, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да подпишем и представим парична/банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3 % от стойността му, без ДДС.

Дата: ……………  г. 				Подпис и печат: ....................................

Забележка: Участниците, регистрирани по ДДС, отбелязват наличието на такава регистрация.

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 3.

# Footnotes

При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към настоящата декларация.

* Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.